Инструкция по самостоятельной замене пружин передней подвески

на автомобилях SSANG YONG KYRON, ACTYON, REXTON.

Работы проводились в гаражных условиях. Яма не используется.

Время проведения работ по замене 2-х пружин – 2 часа.

- С помощью домкрата ставим одну из сторон автомобиля на упор (я начинал с левой стороны).

- Откручиваем и снимаем колесо.

- Ставим домкрат под нижний рычаг.

- Откручиваем верхние гайки крепления пружины и амортизатора (14 мм – 3 шт.). На моей машине ко всем гайкам есть доступ со стороны колеса. В некоторых модификациях, возможно, пройдется снимать аккумулятор для доступа к двум гайкам из моторного отсека.

- Разбираем болтовые соединения верхнего рычага с левой и правой стороны. Верхнюю шаровую опору не трогаем.

- Откручиваем нижнюю гайку крепления тяги стабилизатора и снимаем тягу с болта.

- Откручиваем стопорный болт (18) крепления вилки к амортизационной стойке.

1

- Все – поворотный кулак больше ничего не держит. Аккуратно (с помощью монтировки и опуская домкрат) подаем поворотный кулак вниз до момента выхода амортизационной стойки из вилки.

- Вынимаем стоку в сборе вниз.

- В Кайроне на одной из шпилек верхней чашки (12) передних пружин, стоит стальная шайба для компенсации прогиба штатной пружины под нагрузкой. Я ее не снимал. На других автомобилях, возможно, таких шайб нет.

- Стягиваем пружину (7) стяжками.

- Ставим метки маркером на верхней чашке (12) и резиновой прокладке чашки пружины (11) для совмещения при последующей сборке.

- Придерживая ключом на 6 мм поршень (5), окручиваем гайку (17).

- Снимаем шайбу (16), втулку (15), резиновые прокладки (13, 14), резиновую прокладку чашки пружины (11).

- Старая пружина у нас в руках.

- Стягиваем новую пружину стяжками и собираем стойку с учетом меток в обратном порядке.

1. нижняя чашка пружины

2. кронштейн вилки

3. Отбойник

4. цилиндр

5. поршень

6. амортизатор в сборе

7. пружина

8. вилка

9. пыльник

10. буфер сжатия

11. резиновая прокладка чашки пружины

12. верхняя чашка пружины

13. резиновая прокладка

14. резиновая прокладка

15. втулка

16. Шайба

17. гайка

18. болт

- Собираем всю подвеску в обратном порядке. Болты и гайки только наживляем – не затягиваем до конца.

- Поддомкрачиваем нижний рычаг до момента принятия приводным валом горизонтального положения (равно положению подвески в рабочем состоянии).

- Затягиваем все болтовые соединения.

- Ставим колесо и снимаем упор.

- Переходим ко второй стороне (см. п.1-20).

- После сборки обязательно едем на СТО и проверяем сход-развал. У меня все осталось в норме.

# Text boxes

18